- آزمایشگاه خواص سنگ مخزن:

آزمایشگاه خواص سنگ مخزن یکی از آزمایشگاه های گروه مهندسی نفت می باشد. این آزمایشگاه  شامل:

- دستگاه دریل مغزه گیر(قالب مغزه)

برای شروع انجام آزمایشات در این آزمایشگاه بر روی سنگ مخزن ابتدا باید از سنگ مخزنی که به وسیله فرایند مغزه گیری گرفته شده است. نمونه های کوچکتری (قالب مغزه) جدا شود تا فرایند آزمایش سریع تر وراحت تر ادامه پیدا کند. که این امر با دستگاه دریل مغزه گیر امکان پذیر است.

شکل (1) دستگاه گرفتن قالب مغزه در آزمایشگاه خواص سنگ دستگاه برش مغزه پس از گرفتن قالب مغزه بر ای ا نجام آزمایشات مختلف باید نمونه از لحاظ هندسی منظم باشد تا بتوان مقدار حجم توده آن را اندازه گیری نمود. برای این کار از یک cutter (دستگاه برش مغزه) استفاده می شود. شکل (2) دستگاه برش مغزه( cutter) دستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خلاُ پس از آماده سازی نمونه قالب مغزه وتعیین حجم توده آن ، چون که نمونه سنگ مورد آزمایش کاملاُ خشک بوده وهیچگونه سیال هیدروکربوری در آن موجود نیست ، بنابراین سنگ رفتار آب دوستی از خود نشان داده و تعیین تخلخل با استفاده از اشباع با آب روشی مناسب می باشد چرا که درحالت آب دوستی حفرات ریز سنگ نیز از آب اشباع می شوند. که این امر با دستگاه تخلخل سنج خلا امکان پذیر است. شکل (3) دستگاه تخلخل سنج خلا دستگاه تخلخل سنج هلیوم این دستگاه توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه آموزشی ساخته شده است. اساس آن بر مبنای قانون بویل میباشد، بدین گونه که ازدوسیلندر هم حجم تشکیل شده است و مغزه درون یکی از سیلندر ها قرار داده می‌شود، ارتباط بین دو سیلندر توسط یک شیر اتومات برقرار می‌شود. در هرزمان فشار درون هر سیلندر توسط فشارسنج دیجیتال وعقربه‌ای قابل قرائت می باشد. گازی که در این دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد گاز هلیوم است البته می توان از گاز نیتروژن نیز استفاده نمود. شکل(4) دستگاه تخلخل سنج هلیومی دستگاه اندازه گیری اشباع مغزه( استخراج دین استارک) یکی دیگر از آزمایشاتی که در آزمایشگاه خواص سنگ انجام می شود اندازه گیری اشباع سیالات می باشد. در حقیقت اشباع سیالاتی همچون نفت ، درصد غنای هیدروکربن موجود درسنگ مخزن را تعیین می‌کند. واضح است که این آزمایش بلا فاصله بعد از انتقال مغزه از سنگ مخزن به آزمایشگاه صورت می‌گیرد. شکل (5) دستگاه اندازه گیری اشباع مغزه دستگاه شتشوی مغزه (سوکسله ( Extraction Soxhlet) به طورکلی درآزمایشات خواص سنگ که بر روی مغزه های رسیده شده ازسنگ مخزن انجام می‌شود پس ازاندازه‌گیری اشباع برای انجام آزمایش هایی همانند تخلخل(باتخلخل سنج هلیومی)، سیلاب زنی مغزه و انجام تست‌های مویینگی برای تشخیص ترشوندگی و سایر موارد دیگرلازم است که مغزه پس ازهر بارآزمایش به طورکامل شست وشو داده شود. شکل (6) دستگاه شتشوی مغزه دستگاه سیلاب زنی مغزه به همراه پمپ دو سیلندر تزریق پیوسته و فشار بالا (آموزشی و تحقیقاتی) این دستگاه قابلیت مطالعه انواع روش های ازدیاد برداشت میکروبی ، شیمیایی و تزریق گاز را دارد. شکل (7) دستگاه سیلاب زنی مغزه دستگاه کشش سطحی و اندازه گیری ترشوندگی سطح به روش زاویه تماس(آموزشی و تحقیقاتی)

اندازه گیری کشش سطحی یکی از آزمایشات دیگری است که درآزمایشگاه خواص سنگ صورت می گیرد .کشش سطحی یکی از پارامترهای مهم در تعیین خصوصیات تر شوندگی سیستم وتعیین چسبندگی سنگ نسبت به یک سیال خاص می باشد . کشش سطحی در واقع نتیجه ی عدم توازن نیروهای بین مولکولی در سطح تماس دوسیال می باشد.اگر یک سیال با بخار خود در تماس باشد پارامتر اندازه گیری شده کشش سطحی یا ( ST)خواهد بودواگر این پارامتر در حضور سیالات دیگر بجز هوا یا بخار خود سیال اندازه گیری شودپارامتر اندازه گیری شده را کشش بین سطحی یا( IFT) نامند. STوIFT دوپارامتر مهم در تعیین تر شوندگی سیستم می باشند وتر شوندگی عامل اصلی در توزیع نیروهای مویینگی سیستم است.نیروهای مویینگی نقش اساسی در فرایندهای ازدیاد برداشت وبازیافت نفت دارند درواقع هرنوع فرایند ازدیاد برداشت وسیلاب زنی که انجام می شود یکی ازفاکتور های اصلی درآن توجه به نیروهای مویینگی وتر شوندگی سیستم است. برای همین در فرایند های ازدیاد برداشت موادی که تاثیر بر روی خواص ترشوندگی دارند همانند سورفکتانت ها نقش مهمی را ایفا می کنند. در میان روش های سنتی سنجش انرژی بین سطحی این روش از سادگی و گستردگی کاربری بالایی بهره می گیرد . مبنای این روش Axisymmetric Menisci برای تحلیل شکل قطره و روش لاپلاس برای مدل سازی و حل معادله انرژی سطحی است. این دستگاه شامل سیستم محاسباتی و آنالیز تصویری ، دوربین آزمایشگاهی، مکعب شفاف سازی وسیستم تزریق با دقت مناسب می باشد. شکل (8) دستگاه اندازه گیری کشش سطحی : 1 - سامانه تصویر برداری 2- پمپ تزریق 3- اندازه گیری ابعاد قطره توسط نم افزار کامپیوتری 4- نرم افزار کامپیوتری

- دستگاه اندازه گیری تراوایی با گاز( آموزشی و تحقیقاتی)

این دستگاه به گونه ای ساخته شده است که قابلیت اندازه گیری تراوایی در شرایط پایدار (فشار ثابت و جریان در درون مغزه)را دارا می باشد.

شکل (9) دستگاه اندازه گیری تراوایی با گاز

- دستگاه فیلتر پرس- Api filter press

این دستگاه توسط اعضای هیئت علمی گروه آموزشی ساخته شده است.

شکل (10) دستگاه فیلتر پرس

این آزمایشگاه همچنین مجهز به ترازوی دیجیتال با دقت 0.01 گرم ، آون و حمام آب گرم می باشد.