- آزمایشگاه خواص سیال مخزن

آزمایشگاه خواص سیال مخزن یکی از آزمایشگاه های گروه مهندسی نفت  می باشد. این آزمایشگاه  شامل:

- دستگاه اندازه گیری نسبت گاز به نفت(GOR)( آموزشی و تحقیقاتی)

این دستگاه به گونه ای ساخته شده است که قابلیت تعيين نسبت گاز به نفت در شرایط مخزن را دارد. دارای Gasometer برای اندازه گیری حجم گاز خروجی در شرایط استاندارد همچنین اندازه گیری فشار با دقت 5/0 درصد است. ماکزیمم  فشار این دستگاه psi  6000  می باشد.

- دستگاه تعیین دانسیته نفت (پیکنومتر)

این دستگاه شامل حمام آب گرم با قابلیت تنظیم دما و تعدادی پیکنومتر شیشه ای استاندارد در اندازه های مختلف و دماسنج دیجیتال می باشد.

- لوله کپیلاری برای تعیین ویسکوزیته نفت خام

شامل ویسکومتر شیشه ای دو شاخه مدل کانون سایز:0، فاکتور 01/0 ساخت کمپانی فیشر و تایمر می باشد.

- مجموعه دستگاه هیدرومتر (تعین درجه سنگینی نفت)

این دستگاه شامل حمام آب گرم با قابلیت تنظیم دما و 3 عدد هیدرومتر شیشه ای استاندارد در اندازه های مختلف و دماسنج دیجیتال می باشد.

همچنین این آزمایشگاه مجهز به ترازوی دیجیتال با دقت 0.01 ، آون و هود شیمیایی  می باشد.